ByteFest 2013

---
FASTPort
Nová sběrnice pro připojení inteligentních karet* k osmibitovým počítačům
aneb
Jak připojit koprocesor
*) inteligentní karta = karta vybavená vlastním procesorem
J. Němeček
12. 10. 2013

---
úvodní problém:
Jak připojit k osmibitovému počítači periférii vybavenou vlastním procesorem pracujícím na odlišné frekvenci, popřípadě i majícím odlišnou architekturu:
co nejrychleji (tj. s maximální datovou propustností)
co nejšetrněji k prostředkům hostitelského počítače

---
další požadavky:
univerzální řešení, ne jen pro jeden konkrétní projekt
rozšiřující karty zasunuté v backplanu připojeném
 k počítači (místo jedné externí periférie v krabičce)
připojení až 4 karet
možnost zasunout kartu do libovolného slotu
  bez nutnosti měnit její nastavení (jumpery apod.)

---
Výsledné řešení přináší takové množství výhod, že si zaslouží realizaci.

---
Obecný princip použitého řešení:
WRITE
BUFFER
CPU
inteligentní
periférie
hostitelský
CPU
READ
BUFFER

---
Výhody použitého řešení:
1. procesory mohou být taktovány zcela nezávisle, komunikace mezi nimi je asynchronní

---
realizací tohoto řešení vznikla sběrnice FastPort...
hostitelský
počítač
inteligentní
karta
s vlastním
CPU
FastPort Bus
FastPort
Host Bridge
FastPort
Slave Bridge
WRITE BUFFER
READ BUFFER
CPLD
CPLD

---
...pro připojení až 4 karet
FastPort
Slave Bridge
hostitelský
počítač
FastPort Bus
FastPort
Host Bridge
FastPort
Slave Bridge
CPLD
WRITE BUFFER
READ BUFFER
inteligentní
karta
s vlastním
CPU
CPLD
WRITE BUFFER
READ BUFFER
inteligentní
karta
s vlastním
CPU
CPLD
WRITE BUFFER
READ BUFFER
inteligentní
karta
s vlastním
CPU
CPLD
WRITE BUFFER
READ BUFFER
inteligentní
karta
s vlastním
CPU
CPLD

---
Důležité vlastnosti výsledného řešení
samotná sběrnice („FastPort Bus“) je platformně nezávislá, její signály neodpovídají konkrétnímu CPU, ale generuje je CPLD na straně hostitelského počítače („FastPort Host Bridge“), odpovědi generuje CPLD na straně karty („FastPort Slave Bridge“)
oba buffery mohou mít libovolnou velikost (dokonce každý jinou). Minimum je 1 byte, (teoretické) maximum 64KB.
„Masterem“ sběrnice FASTPort je vždy hostitelský počítač, karta se nesmí pokoušet vyvolat komunikaci - „odpovídá pouze když je tázána“.
Dává ale najevo stavovým signálem, že má data k odeslání.

---
Výhody použitého řešení:
1. procesory mohou být taktovány zcela nezávisle, komunikace mezi nimi je asynchronní
2. procesory mohou mít odlišnou architekturu
3. velikosti bufferů na kartě mohou být přizpůsobeny jejímu účelu
4. není zvětšována délka lokální sběrnice, protože všechny signály jsou nově buzeny

---
signály sběrnice FASTport
individuální signály:
/SEL - select karty
/WBF - Write Buffer Full
/RBE - Read Buffer Empty
inteligentní
karta
s vlastním
CPU
společné signály:
hostitelský
počítač
inteligentní
karta
s vlastním
CPU
R/W - read/write
C/D - command/data mode
/RESET
D0..D7 - data
FastPort
Host Bridge
FastPort
Slave Bridge
CPLD
CPLD
CPLD

---
signály pro připojení všech 4 karet:
/SEL3
/SEL
/WBF3
/WBF
/RBE3
/RBE
/SEL2
/SEL
/WBF2
/WBF
/RBE2
/RBE
inteligentní
karta
s vlastním
CPU
/SEL1
inteligentní
karta
s vlastním
CPU
/SEL
inteligentní
karta
s vlastním
CPU
/WBF1
/WBF
/RBE1
/RBE
inteligentní
karta
s vlastním
CPU
/SEL0
inteligentní
karta
s vlastním
CPU
/SEL
karta #3
/WBF0
/WBF
/RBE0
/RBE
inteligentní
karta
s vlastním
CPU
inteligentní
karta
s vlastním
CPU
karta #2
hostitelský
počítač
společné signály:
inteligentní
karta
s vlastním
CPU
R/W - read/write
C/D - command/data mode
karta #1
/RESET - host reset
D0..D7 - data
karta #0
CPLD
CPLD
CPLD
CPLD
CPLD
CPLD
CPLD
CPLD
CPLD

---
Výhody použitého řešení:
1. procesory mohou být taktovány zcela nezávisle, komunikace mezi nimi je asynchronní
2. procesory mohou mít odlišnou architekturu
3. velikosti bufferů na kartě mohou být přizpůsobeny jejímu účelu
4. není zvětšována délka lokální sběrnice, protože všechny signály jsou nově buzeny
5. každá karta může pracovat v libovolném slotu bez nutnosti rekonfigurace
6. všechny karty sdělují stav svých bufferů najednou

---
Jak to vlastně funguje
Používají se 3 druhy komunikace:
1. s Host Bridgem
2. se Slave Bridgem
3. se Slave CPU
1. druh
2. druh - komunikace s logikou na kartě
CPU
na kartě
FastPort Bus
3. druh - komunikace s CPU na kartě
FastPort
Host Bridge
FastPort
Slave Bridge
WRITE BUFFER
READ BUFFER
CPLD
CPLD
CPU hostitelského
počítače

---
FastPort - druhy komunikace
1. komunikace s Host Bridgem (logikou na straně hostitelského počítače)
- slouží k výběru karty a nastavení režimu komunikace s ní (při zápisu) a ke zjištění stavu karet (při čtení)
2. komunikace se Slave Bridgem (logikou na kartě)
- slouží pro zjištění ID a stavu karty a stavu bufferů (při čtení) a ovládání karty bez účasti jejího CPU (např. reset konkrétní karty)
3. komunikace se „Slave CPU“ - procesorem na kartě
- hlavní komunikace s kartou - odesílání a příjem dat

---
1. komunikace s Host Bridgem
Hostitelský počítač používá k práci s FASTPortem POUZE dva I/O porty:
Control/Status Port
Control (zápis)
C/D
-
-
-
-
-
S1
S0
command/data
card select
Status (čtení)
WBF3
WBF2
WBF1
WBF0
RBE3
RBE2
RBE1
RBE0
Data Port
zápis: přepis signálů D0..D7 lokální sběrnice na FastPort Bus jako FP_D0 .. FP_D7
čtení: přepis signálů FP_D0 .. FP_D7 na lokální sběrnici jako D0..D7

---
Výhody použitého řešení:
1. procesory mohou být taktovány zcela nezávisle, komunikace mezi nimi je asynchronní
2. procesory mohou mít odlišnou architekturu
3. velikosti bufferů na kartě mohou být přizpůsobeny jejímu účelu
4. není zvětšována délka lokální sběrnice, protože všechny signály jsou nově buzeny
5. každá karta může pracovat v libovolném slotu bez nutnosti rekonfigurace
6. všechny karty sdělují stav svých bufferů najednou
7. na straně hostitelského počítače jsou potřeba POUZE 2 VOLNÉ I/O PORTY
8. stav bufferů všech karet se zjistí jedinou I/O operací

---
2. komunikace se Slave Bridgem (logikou na kartě)
Pokud je předchozím zápisem na Control Port nastaven 7. bit (C/D) na 1 , bude v log.1 i signál C/D sběrnice FastPort a logika na kartě bude v tzv. Command/Response režimu.
V tomto režimu je bajt vyslaný na vodiče FP_D0 .. FP_D7 (zápisem na Data Port) brán jako jednobajtový příkaz (Command) pro logiku na kartě (a není předán procesoru). Při následujícím čtení z Data Portu logika na kartě vystaví na vodiče FP_D0 .. FP_D7 jednobajtovou odpověď (Response) na tento příkaz.
Ani příkaz, ani odpověď se nezapisují do bufferů a CPU na kartě se o nich vůbec nedozví.
Takto je možné vyžádat od logiky na kartě:
sdělení ID autora/výrobce a modelu karty
sdělení počtu volných bajtů ve Write Bufferu
sdělení počtu čekajících bajtů dat v Read Bufferu
sdělení stavu CPU na kartě
provedení resetu CPU na kartě

---
Výhody použitého řešení:
1. procesory mohou být taktovány zcela nezávisle, komunikace mezi nimi je asynchronní
2. procesory mohou mít odlišnou architekturu
3. velikosti bufferů na kartě mohou být přizpůsobeny jejímu účelu
4. není zvětšována délka lokální sběrnice, protože všechny signály jsou nově buzeny
5. každá karta může pracovat v libovolném slotu bez nutnosti rekonfigurace
6. všechny karty sdělují stav svých bufferů najednou
7. na straně hostitelského počítače jsou potřeba pouze 2 volné I/O porty
8. stav bufferů všech karet se zjistí jedinou I/O operací
9. jednoznačná identifikace typu karty
10. možnost odesílat/přijímat data dávkou, protože víme, kolik místa/dat zbývá
11. možnost zjistit stav CPU na kartě, případně i když je „zatuhlý“
12. možnost resetovat CPU na jedné kartě, přičemž ostatní tím nejsou ovlivněny

---
3. komunikace se „Slave CPU“ - procesorem na kartě
Pokud je předchozím zápisem na Control Port nastaven 7. bit (C/D) na 0 , bude signál C/D sběrnice FastPort v log.0 – režim přenosu dat.
V tomto stavu bude bajt zapsaný na Data Port vyslán na FastPort Bus a logikou na vybrané kartě uložen do jejího Write Bufferu, při čtení z Data Portu logika na kartě vybere z Read Bufferu bajt a přes Fast Port Bus ho pošle hostitelskému CPU.
Toto probíhá, dokud není Write Buffer zcela zaplněn, resp. Read Buffer zcela prázdný. V takovém případě aktivuje logika na kartě signál /WBF, resp. /RBE . Stav těchto signálů může hostitelský CPU zjistit čtením Control/Status Portu a ví, že nemá pokračovat v zápisu, resp. ve čtení dat.
Pokud to architektura hostitelského CPU umožňuje, je možné nežádoucí zápis, resp. čtení blokovat - např. v případě procesoru Z80 je při pokusu o zápis při aktivním signálu /WBF aktivován signál /WAIT a zápis je zdržen, dokud se ve Write Bufferu neuvolní místo (totéž platí pro pokus o čtení při aktivním signálu /RBE).
Takto je možné např. v případě procesoru Z80 přenášet data nejen po 1 bajtu s průběžným ověřováním příznaků WBF/RBE, ale i dávkou pomocí instrukce pro hromadný vstup/výstup (INIR/OTIR), nebo pomocí DMA přenosu (protože jak INIR/OTIR, tak DMA řadič respektují signál /WAIT).

---
3. komunikace se „Slave CPU“ (pokračování)
Takto je možné předávat data třemi způsoby:
1) po jednom bajtu (před každým přenosem musíme zkontrolovat stavové bity WBF a RBE)
2) zjistit si od logiky na kartě velikost volného místa, resp. množství bajtů k přečtení     (pomocí Command/Response komunikace), pak můžeme takové množství dat
    přenést najednou
3) posílat bezhlavě data na port, protože logika na straně počítače nás přece včas zastaví
   - nedoporučuje se, hrozí zamrznutí počítače
Každý z procesorů (hostitelský CPU i CPU na kartě) může používat libovolný způsob nezávisle na svém protějšku.
Logika na straně počítače (Host Bridge) může využívat možnosti konkrétní platformy – např. generovat přerušení, pokud má nějaká karta připravena data pro odeslání do počítače, pokud to hardware a operační systém dané platformy dokáží zpracovat.
Tak může jedna a ta samá karta komunikovat s počítačem, který jí posílá data bajt po bajtu (nejpomalejší způsob), stejně jako s počítačem, který jí posílá data DMA přenosem (nejrychlejší způsob).
Rozdíl je jen v rychlosti a v ničem jiném.

---
3. komunikace se „Slave CPU“ (dokončení)
Komunikace ve vyšší vrstvě, tedy mezi procesory, se předpokládá po dávkách
– možno říci paketech – podle přenosového protokolu, který se připravuje.
Tento protokol bude mít dvě části: jakési povinné minimum, kterému musí rozumět KAŽDÁ karta (např. podrobnější identifikace a zjištění stavu karty), a případné volitelné rozšíření, jehož úplný popis musí autor či výrobce karty povinně zveřejnit – což je analogie k vydání ovladačů ke kartě v PC světě (to je prakticky jediný nárok kladený na autora/výrobce karty, nepočítáme-li dodržení elementárních parametrů hardwaru – konektor, rozměry desky apod.).

---
Výhody použitého řešení:
1. procesory mohou být taktovány zcela nezávisle, komunikace mezi nimi je asynchronní
2. procesory mohou mít odlišnou architekturu
3. velikosti bufferů na kartě mohou být přizpůsobeny jejímu účelu
4. není zvětšována délka lokální sběrnice, protože všechny signály jsou nově buzeny
5. každá karta může pracovat v libovolném slotu bez nutnosti rekonfigurace
6. všechny karty sdělují stav svých bufferů najednou
7. na straně hostitelského počítače jsou potřeba pouze 2 volné I/O porty
8. stav bufferů všech karet se zjistí jedinou I/O operací
9. jednoznačná identifikace typu karty
10. možnost odesílat/přijímat data dávkou, protože víme, kolik místa/dat zbývá
11. možnost zjistit stav CPU na kartě, případně i když je „zatuhlý“
12. možnost resetovat CPU na jedné kartě, přičemž ostatní tím nejsou ovlivněny
13. procesor v hostitelském počítači (a vlastně i na kartě) může použít
     nejvýhodnější způsob přenosu, který je pro něj dostupný (využití přerušení, DMA...)
14. kartu je možno použít na libovolné platformě (díky popisu jejího kom. protokolu)

---
Fyzická realizace
Elektrické parametry
Host Bridge je realizován 5V-tolerantním CPLD obvodem s úrovní signálů 3.3V, proto úroveň všech signálů sběrnice FastPort je 3.3V .
To přináší možnou výhodu do budoucna, protože na kartě proto může být 3.3V logika, která není 5V-tolerantní – což je případ mnoha v současnosti vyráběných obvodů.
Na pinech konektoru je vyvedeno napájení +5V a GND.
Konektor
Je (pouze!) 20-pinový (využito 18 pinů), se standardní roztečí pinů 2,54mm, takže nenáročný na routování (při návrhu DPS).
Rozměry desky
Budou ještě specifikovány, každopádně budou odvozeny od rozměrů PC karet.

---
Výhody použitého řešení:
1. procesory mohou být taktovány zcela nezávisle, komunikace mezi nimi je asynchronní
2. procesory mohou mít odlišnou architekturu
3. velikosti bufferů na kartě mohou být přizpůsobeny jejímu účelu
4. není zvětšována délka lokální sběrnice, protože všechny signály jsou nově buzeny
5. každá karta může pracovat v libovolném slotu bez nutnosti rekonfigurace
6. všechny karty sdělují stav svých bufferů najednou
7. na straně hostitelského počítače jsou potřeba pouze 2 volné I/O porty
8. stav bufferů všech karet se zjistí jedinou I/O operací
9. jednoznačná identifikace typu karty
10. možnost odesílat/přijímat data dávkou, protože víme, kolik místa/dat zbývá
11. možnost zjistit stav CPU na kartě, případně i když je „zatuhlý“
12. možnost resetovat CPU na jedné kartě, přičemž ostatní tím nejsou ovlivněny
13. procesor v hostitelském počítači (a vlastně i na kartě) může použít
     nejvýhodnější způsob přenosu, který je pro něj dostupný (využití přerušení, DMA...)
14. kartu je možno použít na libovolné platformě (díky popisu jejího kom. Protokolu)
15. úroveň všech signálů je 3.3V -> možnost využít na kartě moderní obvody
16. malý konektor s nízkým počtem pinů

---
Testování
Byl použit počítač ZX Spectrum +2 (jako hostitelský počítač), kartu s vlastním procesorem (Z80 CPU) představovalo ZX Spectrum 48K, oba s připojenou testovací kartou Uniface 1 osazenou CPLD Altera MAX3000A (EPM3128ATC). Signály FastPort Bus procházely mezi oběma kartami přes 20-žilový plochý kabel.

---
příklad sběrnicové desky (pro ZX Spectrum)

---
Výhody sběrnice FASTPort
1. procesory mohou být taktovány zcela nezávisle, komunikace mezi nimi je asynchronní
2. procesory mohou mít odlišnou architekturu
3. velikosti bufferů na kartě mohou být přizpůsobeny jejímu účelu
4. není zvětšována délka lokální sběrnice, protože všechny signály jsou nově buzeny
5. každá karta může pracovat v libovolném slotu bez nutnosti rekonfigurace
6. všechny karty sdělují stav svých bufferů najednou
7. na straně hostitelského počítače jsou potřeba pouze 2 volné I/O porty
8. stav bufferů všech karet se zjistí jedinou I/O operací
9. jednoznačná identifikace typu karty
10. možnost odesílat/přijímat data dávkou, protože víme, kolik místa/dat zbývá
11. možnost zjistit stav CPU na kartě, případně i když je „zatuhlý“
12. možnost resetovat CPU na jedné kartě, přičemž ostatní tím nejsou ovlivněny
13. procesor v hostitelském počítači (a vlastně i na kartě) může použít
     nejvýhodnější způsob přenosu, který je pro něj dostupný (využití přerušení, DMA...)
14. kartu je možno použít na libovolné platformě (díky popisu jejího kom. Protokolu)
15. úroveň všech signálů je 3.3V -> možnost využít na kartě moderní obvody
16. malý konektor s nízkým počtem pinů
http://jiiira.ajetaci.cz/FastPort/

---
Děkuji vám za pozornost.